СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Насос-дозатор локтевой МИД-01-ГМ    соответствует техническим условиям ТУ В Y 690777163.001-2010 и признано годным к эксплуатации.

Штамп ОТК Серийный номер

Дата изготовления

Группа компаний

ГИГИЕНА МЕД

www.gmed.ru       e-mail.info@ gmed.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ )

НАСОС-ДОЗАТОР ЛОКТЕВОЙ МИД-01-ГМ

Насос-дозатор локтевой МИД-01-ГМ предназначен для подачи мелких порций (1,5 - 2,5 мл) жидкого мыла или антисептика, расфасованных в флаконы объемом не более 1л.

Насос-дозатор  локтевой  МИД-01-ГМ   применяется  при  гигиенической обработке, гигиенической и хирургической антисептике рук в:                                     - лечебно - профилактических учреждениях, роддомах,                             - предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности,                           - организациях общественного питания,

- учреждениях социального обеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.) - детских дошкольных и школьных учреждениях,                                      - местах общественного пользования.

Насос-дозатор локтевой МИД-01 создает удобство пользования, снижает расход моющих или антисептических средств, а также обеспечивает соблюдение высоких санитарно-гигиенических требований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Привод устройства:

- Принцип работы:

- Макс, усилие на рычаг:

- Масса устройства:

- Габаритные размеры:

- Производительность:

ручной (локтевой).

многократный возвратно-поступательный.

не более 35Н (3,5 кг)

не более 0,45 кг.

225x100x360.

от 1,5 до 2,5 мл.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Насос-дозатор локтевой МИД-01-ГМ	1 шт.

- Шуруп 3,0x30	4 шт.

- Дюбель 6,0x30	4 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Коробка картонная упаковочная	1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Закрепите дозатор на стене при помощи входящих в комплект        шурупов

!  Перед установкой дозатора обратите внимание на следующее:

-  дозатор рекомендуется установить над раковиной или поддоном;

-  под дозатором должно быть свободное пространство не менее 25 см для

удаления бутылки;                                                                                                                -  над дозатором должно быть свободное пространство не менее 3 см для

снятия устройства со стены;                                                                               -  высота подвеса дозатора 120-145 см от пола до верха корпуса.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Вставьте бутылку с жидким мылом или антисептиком в дозатор.

(рис. 2)

Нажатием на рычаг произведите несколько качков

для заполнения насосной системы до появления первой

порции раствора из дозатора.

После этого дозатор готов к работе.

После каждого последующего нажатия на рычаг будет

выдаваться порция раствора.

Рис. 2Величину порции раствора можно менять при повороте корпуса насоса.

Для этого в отсутствие флакона следует приподнять корпус насоса и повернуть в любую сторону, для того чтобы выбрать подходящий режим дозировки.

Режимы дозировки обозначены цифрами 1-4, которые нанесены на корпус насоса.

"1"-1,5 мл

"2"-2,0 мл

"3"-2,2 мл

"4"-2,5 мл

!

Нажатие на рычаг рекомендуется производить локтем (рис.3).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте поверхности дозатора ветошью смоченной в моющем растворе. Для дезинфекции дозатора применяются препараты, разрешенные для дезинфекции изделий медицинского назначения.

!   Не пользуйтесь абразивными  и содержащими хлор очистителями.

При ухудшении работы дозатора необходимо промыть насосную систему без разборки устройства. Для этого нужно залить в флакон горячую (60-70°С) воду и производить многократные нажатия на рычаг до восстановления нормальной работы дозатора.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1.       Гарантийный срок эксплуатации насоса-дозатора локтевого МИД-01-ГМ  -                     12 месяцев с даты реализации.

ГАРАНТИЙНЫМ  СЛУЧАЕМ  НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ:

- Приведение в негодность дозатора по причине ремонта потребителем.

- Приведение в негодность дозатора по причине использования средств, не соответствующих области применения (не являющихся средствами по уходу за руками).

- Приведение в негодность дозатора по причине нарушений эксплуатации и технического обслуживания.

- Наличие механических повреждений.